ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

DISTILLAZIONE CONTINUA

ED ESTRAZIONE OLI ESSENZIALI

APPARATI RICHIESTI

| Descrizione della voce | Quantità |
| --- | --- |

| Impianto pilota di distillazione con struttura e pompa da vuoto in acciaio inox; regolatore digitale a microprocessore multiloops, 2 loops di regolazione PID; quadro elettrico con sinottico | 1 |
| --- | --- |
| Impianto pilota di estrazione oli essenziali con struttura in acciaio inox con ruote, regolatore digitale a microprocessore multiloops, quadro elettrico con sinottico | 1 |
| Compressore silenziato da 50 litri, 8 bar, 40 dB | 1 |
| Distillatore acqua in acciaio inox con sensore di livello per il funzionamento automatico. | 1 |
| Generatore di vapore completo di addolcitore | 1 |