ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

DISTILLAZIONE CONTINUA, ESTRAZIONE LIQUIDO-LIQUIDO

E STUDIO DEGLI SCAMBI TERMICI

APPARATI RICHIESTI

| Descrizione della voce | Quantità |
| --- | --- |

| Impianto pilota di distillazione continua con struttura in acciaio inox su ruote, colonna di distillazione in vetro borosilicato, 7 piatti forati, quadro elettrico | 1 |
| --- | --- |
| Impianto pilota di estrazione liquido-liquido con struttura in acciaio inox, colonna d’estrazione in vetro borosilicato, quadro elettrico con sinottico dell’impianto | 1 |
| Apparato per lo studio degli scambi termici dotato di strumenti di misura per eseguire esperienze su quattro tipi di scambiatori di calore: tubo-tubo, a piastre, a fascio tubiero e a serbatoio incamiciato. Completo di software di supervisione con interfaccia | 1 |
| Manometro a “U” per la misura delle perdite di carico in colonna | 1 |
| Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN 50, con piatti a campanelle | 1 |
| Colonna di distillazione in vetro borosilicato, DN 50, con riempimento ad anelli Raschig | 1 |
| Tavolo da laboratorio con telaio portante e gambe in tubolare di acciaio, piedini regolabili in altezza, piano di lavoro in legno bilaminato con spigoli smussati, dim. 2000x1000x850h mm | 4 |
| Sgabello girevole con sedile e schienale in faggio regolabile in altezza. | 15 |