ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO

LABORATORIO INDUSTRIA CHIMICA DI PROCESSO

APPARATI RICHIESTI

| Descrizione della voce | Quantità |
| --- | --- |

| DISTILLAZIONE FRAZIONATA Attraverso questo semplice apparato, è possibile studiare il processo di distillazione frazionata. Esso è composto da una colonna di distillazione con piattia campanella. Le singole frazioni vengono ricavate incorrispondenza delle diverse altezze della colonna ed hanno diversi punti di ebollizione. Il vapore che sale lungo la colonna attraversa il condensato che scende. Le frazioni più leggere fuoriescono dalla sommità della colonna mentre quelle più pesanti vengono raccolte nelle parti più basse. I rubinetti lungola colonna consentono di estrarre le singole frazioni della distillazione. È possibile inserire lungo la colonna dei termometri oppure sensori di temperatura che interfacciati con il datalogger consentono di monitorare la temperatura delle singole frazioni. La frazione più leggera passa attraverso il condensatore e condensa all’interno della beuta predisposta. La frazione distillata può essere separata attraverso la gas cromatografia per individuarne la composizione (gas cromatografo nonfornito). L’apparato consente di effettuare la distillazione diuna miscela di n-esano / iso-ottano oppure di una miscelan-pentano / n-esano / n-eptano. Si può utilizzare una miscela molto somigliante al petrolio composta da greggio (crude oil)/ etere di petrolio (b.p. 100 – 140°C) / etere di petrolio (b. p. 50-70°C). | 1 |
| --- | --- |
| ESTRATTORE LIQUIDO LIQUIDO Impianto pilota di estrazione liquido-liquido con distillatoreper ricircolo della fase leggera costituito da torre di estrazionein vetro riempita con anelli rashing. La colonna è completata con un serbatoio inferiore per la fase pesante e un serbatoio superiore per la fase leggera. L’impianto comprende un serbatoio esterno in vetro per la fase pesante dotato di valvola di regolazione carico ed un pallone di distillazione fase leggera. Infine esso prevede un refrigerante a serpentino in vetro percondensare il solvente. La regolazione dei flussi è indipendente e comandata convalvole manuali. Tutte le tenute sono effettuate in viton. L’impianto consente di effettuare un’estrazione liquido liquido in continuo in modo particolare l’estrazione con toluene di acido acetico da una soluzione acquosa o altra estrazione con esano/acqua. | 1 |
| ESTRATTORE SOLIDO LIQUIDO Impianto pilota di estrazione solido-liquido con distillatore per ricircolo della fase liquida costituito da colonna di estrazionein vetro con sollevamento fase solida mediante cocleamotorizzata, serbatoio esterno in vetro raccolta fase solida, serbatoio esterno in vetro carico fase solida dotato di dosatorea coclea motorizzata, pallone distillazione fase liquida, refrigerante a serpentino in vetro per la condensazione del solvente. La regolazione del flusso fase solida nell’estrattore è regolata dal controllo sul motore coclea principale mentre la regolazione della portata alimentazione fase solida è regolata dal controllo coclea motorizzata del serbatoio di alimentazione. Il flusso della fase liquida è fisso (dipende dalla potenza del mantello riscaldante). La fase liquida viene immessa come vapore proveniente dal distillatore di ricircolo. Una valvola manuale può regolare il flusso del vapore deviandolo verso il condensatore a ricadere o direttamente all’interno dell’estrattore in modo da riscaldare lefasi durante l’estrazione. Tutte le tenute sono realizzate in viton. L’impianto consente di effettuare l’estrazione con esano di olioda sansa di olive, l’estrazione con etanolo della clorofilla dagli spinaci oppure l’estrazione con acqua dell’amido dallepatate. | 1 |
| REATTORE Realizzato in vetro borosilicato e dotato di ampia testa flangiata, permette di realizzare trasformazioni chimiche e biologiche complesse, controllando i principali parametri. I colli filettati permettono l’utilizzo di sonde standard e altri accessori. Il fondo piatto consente il riscaldamento con le normali piastre elettriche. Diametro bocca 100 mm capacità 1l. | 1 |
| APPARECCHIO DI KJELDAHL Apparecchio di Kjeldhal mono pezzo per la determinazione dell’azoto. | 1 |
| MINI ESTRATTORE SOXHLET Classico estrattore Soxhlet completo di sifone, refrigerante e pallone. | 1 |
| MINI DISTILLATORE Semplice apparecchio mono pezzo per la distillazione. Pallone 250 ml. | 1 |
| TORRE DI ASSORBIMENTO PER GAS Completamente smontabile permette di realizzare i sistemi pilota per l’assorbimento dei gas. Può essere impaccata con diversi supporti. | 1 |
| COLONNA CROMATOGRAFICA Per Cromatografia Liquida a Bassa Pressione. Dotata di loop esterno per il carico del campione. | 1 |
| DATALOGGER CON SOFTWARE E APPLICAZIONI SPECIFICHE TABLET CON SENSORI INCORPORATI e software ed applicazioni per i 5 modelli proposti. Grazie all’integrazione di un tablet e pad-datalogger, il datalogger ha tutte le funzionalità di un computer e tutte le funzionalità di un sistema sperimentale digitale. Il datalogger è semplice da utilizzare e può rilevare dati velocemente. E’ dotato di 6 sensori incorporati (temperatura, umidità, UV, luminosità, pressione dei gas, battito cardiaco) e di 4 canali di ingresso per ulteriori 4 sensori. | 4 |
| MODULO DI VISUALIZZAZIONE WIRELESS Supporta tutti i sensori TS. 1 ingresso per la connessione di tutti i sensori TS. Risoluzione display: 128*64 Batteria: 3.7V 1800mAH 1 miniUSBper connetterlo con il computer. Bluetooth 2.0/4.0 wireless Bluetooth radio frequency: 2.4 GHz Operating Current: 35–50 mA,minimum 3.2V NominalChargingCurrent: 150 mA Wireless Range: fino a 10 metri senza ostruzioni. | 4 |
| SENSORE DI TEMPERATURA Range: -40…120°C Risoluzione: 0.01°C Frequenza di campionamento: 10 Hz | 12 |
| SENSORE DI PRESSIONE Range: 20…400 kPa Risoluzione: 0.1 kPa Frequenza di campionamento: 800 Hz. | 4 |
| SENSORE DI PH Range: 0…14 pH Risoluzione: 0.01 pH Frequenza di campionamento: 10 Hz. | 4 |
| SENSORE DI CONDUTTIVITA' Range: 0~3000μs/cm / 0~30000μs/cm Risoluzione: 0.7μs/cm / 8μs/cm Accuratezza: ±1μs/cm / ±1μs/cm. | 4 |
| SENSORE CONTAGOCCE Range: 0~∞C/0~∞mL Risoluzione: 1C/0.01mL Accuratezza: ±1C/±0.1mL | 4 |
| SENSORE ORP Range: ±2000mv Risoluzione:1 mv Accuratezza: ±5mv. | 4 |
| VALIGIA DI CONTENIMENTO SENSORI completa di scomparti interni per sensori; dimensioni minime L 455 x H 330 x P 152 mm. | 8 |
| MONITOR INTERATTIVO 65" UHD 4K | 1 |
| PERSONAL COMPUTER DI ULTIMA GENERAZIONE | 12 |